## Slide 1
Wi-Fi 接続のご案内
SSID：Buffalo-G-AE22
PW : 12345678
本日の資料
https://github.com/IoT-ALGYAN-Hiroshima/IoT_Handson_20181223

## Slide 2: STM開発ボードIoTプロトタイプ製作発表会meetup！
主催：IoT ALGYAN（あるじゃん）
協賛：STマイクロエレクトロニクス
協力：ST日本マイクロソフト株式会社，広島県
https://algyan.connpass.com/event/105130/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/innovation/algyan.html
時間 | 内容
12:30-12:55 | 受付
13:00-13:05 | オープニング
13:05-16:40 | ハンズオン本編
16:40-17:30 | 懇親会(無料）
～ #2【ボード編】@ひろしまCamps ～

## Slide 3: ハンズオンでやりたいこと
無数の管理されたデバイス情報を
無数のセンサーボードを一括設定する
(STM32 の発信間隔をクラウドから一括設定する)
一時的にエッジに集めて加工し
クラウドでデータを解析する
集めたセンサ情報をクラウドに送る
(Node-REDを使って集めたセンサ情報を加工し送る)
クラウド上に貯まったデータを見える化する
(IoT Hub と Time Series Insights等でグラフ化する)
センサボードSTM32(Publisher)
センサボードSTM32(Publisher)
センサボード
STM32(Publisher)
Node-RED
(Broker)
クラウド
(Subscriber)
デバイス
凡例：Microsoft Azureのサービス
IoT Hub(DeviceExploreより設定)
Time Series Insight
Stream Analytics
Event Hubs
Storage
エッジ

## Slide 4: センサーボード・エッジ編 [1] （12/23）
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
STM32をプログラミングするための下準備する
STM32の加速度、温湿度等をUSB経由でモニタする
PCにNode JSとNode-REDをインストールする
アンドロイドスマホにMQTT Dashをインストールする
MQTT DashからSTM32のLEDを操作する
STM32のLEDを点滅させる
1
2
3
4
5
6
MQTT DashからSTM32の送信間隔を設定する
加速度センサー
USB
STM32
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
温湿度センサー
STM32内のセンサ
8
STM32から送付したデータをNode-REDで見る
9
6
4
5
IoT Hub
(Subscriber)
MQTT Dash
(Subscriber)
(Internet)
Node-REDに集めたデータをMQTT Dashで見る
7
PC
(Local WiFi)
スマホ
9
10
11

## Slide 5: センサーボード・エッジ編 [2] （12/23）
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
Azure IoTHubの準備
Node-RED と Azure IoTHub をつなげる
10
11
加速度センサー
USB
STM32
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
温湿度センサー
STM32内のセンサ
6
4
5
IoT Hub
(Subscriber)
MQTT Dash
(Subscriber)
(Internet)
PC
(Local WiFi)
スマホ
10
9
11

## Slide 6: クラウド編（12/02振り返り）
■Azure IoT概論
■Azureの使い方概論
ポータル、ダッシュボード、リソースグループ
■Azureハンズオン本編
•IoTデバイスの登録
•Node-RED Connectの設定
•Storage Account作成
•Stream Analyticsの作成
•Stream Analytics実行＆ハードウェア送信開始
•ブロブにデータが入ったか確認
センサー計測・送信
コマンド受信
設定変数受信
接続・管理
リアルタイムデータ分析と蓄積
条件合致イベント抽出
データの可視化
IoT Hub
Time Series Insight
Functions
Stream Analytics
Event Hubs
Storage
IoT Hub
•Time Series Insightsの設定とグラフ表示
(ここで実際にSTM32と接続)
•Option データの可視化(測定データの記録)
•BLOBストレージの作成
•Stream Analyticsの作成
•デバイス管理パラメタ設定
•Stream Analytics止めて
Event Hub作成とStream Analyticsクエリ/出力更新
•Time Series Insightsの作成・設定
•Stream Analytics再実行＆TSIでグラフ表示

## Slide 7: 1 センサーボードをプログラミングするための下準備
1-1 開発PCにArduino IDEをインストールします Arduino IDE とは標準のArduino開発環境
1-2 STM32にstm32duino/Arduino_Core_STM32をインストールします stm32duino/Arduino_Core_STM32 とは
STM32をArduino IDE でプログラミングするための基本的なライブラリ群
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
6
4
5
MQTT Dash
(Subscriber)
PC
(Local WiFi)
スマホ
STM32
USB

## Slide 8: 1-1 開発PCにArduino IDEをインストールする
以下のサイトからダウンロードしてインストールします
又は別途配布の” arduino-1.8.8-windows.exe”をデスクトップ等にコピー し
インストールします
■Arduino IDEのダウンロード先
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

## Slide 9
Arduino IDEをダウンロードしインストールする (1)

## Slide 10
Arduino IDEをダウンロードしインストールする (2)

## Slide 11
Arduino IDEをダウンロードしインストールする (3)

## Slide 12
Arduino IDEをダウンロードしインストールする (4)
インストール場所は、 c:\program files\

## Slide 13: 1-2 STM32にstm32duino/Arduino_Core_STM32をインストールする
Arduino IDE のボードマネージャーからインストールします
下記の7ステップの順に進めます
■インストール方法
https://github.com/stm32duino/wiki/wiki/Getting-Started
Step1 Arduino IDE のボードマネージャーのダウンロード先を設定する
Step2 Arduino IDE のボードマネージャーでstm32duino/Arduino_Core_STM32をダウンロードする
Step3 Arduino IDEで使うセンサボードをSTM32に設定する
Step4 開発PCのどのCOMポートにSTM32に繋がっているか確認する
Step5 Arduino IDEのシリアルポートをSTM32に繋がっているポートに設定する
Step6 書き込み装置を ArduinoISPに設定する
Step7 STM32が正しくArduino IDEに認識されているか確認する

## Slide 14
https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/master/STM32/package_stm_index.json
Step1 Arduino IDE のボードマネージャーのダウンロード先を設定します

## Slide 15
Step2 Arduino IDE のボードマネージャーでstm32duino/Arduino_Core_STM32をダウンロードします
5分以上かかります

## Slide 16
Step3 Arduino IDEで使うセンサボードをSTM32に設定します

## Slide 17
Step4 開発PCのどのCOMポートにSTM32に繋がっているか確認します
STMicroelectronics STLink Virtual COM Port が見つからない場合は
USBケーブル又はSTM32を取り替えてみましょう
開発PCとSTM32をUSBケーブルでつなぎ繋ぎます。

## Slide 18
Step4で確認したSTM32に繋がっているポートに設定します
Step5 Arduino IDEのシリアルポートをSTM32に繋がっているポートに設定します

## Slide 19
Step6 書き込み装置を ArduinoISPに設定します

## Slide 20
VID（ベンダーID）/ PID（プロダクトID）が表示されていれば
正しく認識されています
Step7 STM32が正しくArduino IDEに認識されているか確認します
Step3～6の設定を保持するため、保存を押してください

## Slide 21: 2 STM32のLEDを点滅させる
2-1 サンプルコードをダウンロードする
2-2 STM32にサンプルコードを書き込む
次の順で正常に開発PCからSTM32にプログラミングできるか確認します
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
6
4
5
MQTT Dash
(Subscriber)
PC
(Local WiFi)
スマホ
STM32
USB

## Slide 22: 2-1 サンプルコードをダウンロードする
下記のGitHubからZIPファイルをダウンロードして解凍します
■ダウンロード先
https://github.com/IoT-ALGYAN-Hiroshima/IoT_Handson_20181104
右クリック
必ず すべて展開 してくいださい
ダブルクリック で 一時的に解凍しないでください
右クリック

## Slide 23: 2-2 STM32にサンプルコードを書き込む
解凍してできたフォルダ内のArduino_Chaka.inoをダブルクリックします
すると Arduino IDE を使ってサンプルコードが開きます

## Slide 24
PCとSTM32とUSBケーブルでつなぎ繋ぎ
赤と緑のランプが点灯することを確認します
コンパイル＆書き込みボタンを押して書き込みます

## Slide 25
赤枠で囲った箇所のLEDが点滅していることを確認します

## Slide 26
赤い枠で囲ったLEDが点滅すれば、動作確認は成功です

## Slide 27: (参考) 書き込んだサンプルプログラムの内容
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(LED2, OUTPUT);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(LED2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED2, LOW);
delay(1000);
}
初期化関数
メインループ処理関数
LEDのピンの設定
LEDを点灯させる
LEDを消灯させる
delay(1000)は、1000msec =(1sec)待つ

## Slide 28: 3.STM32の加速度、温湿度等をUSB経由でモニタする
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
6
4
5
MQTT Dash
(Subscriber)
PC
(Local WiFi)
スマホ
STM32
USB
3-1 STM32の温度・湿度センサデータをUSB経由でモニタする
3-2 STM32の気圧計センサデータをUSB経由でモニタする
3-3 STM32のジェスチャセンサデータをUSB経由でモニタする
3-4 STM32の3軸地磁気センサデータをUSB経由でモニタする
3-5 STM32の3DジャイロセンサデータをUSB経由でモニタする
STM32に載っているセンサのライブラリをインストールしてサンプルコードを書き込みます。
USBケーブル経由でセンサデータをモニタしセンサが正常に動作していることを確認します。

## Slide 29: 3-1 温度・湿度センサをUSB経由でモニタ
温度・湿度センサ
温度・湿度センサのライブラリをインストールし、その後STM32にサンプルコードを書き込み
センサからのデータをUSB経由でモニタします。

## Slide 30
■温度・湿度センサのライブラリのインストール
ライブラリマネージャで 「STM32duino_HTS221」をインストールします。
温度・湿度センサ名 ：HTS221
ライブラリ名 ： STMduino_HTS221
① 「HTS221」で
ライブラリを検索
② 「STM32duino_HTS221」をインストール

## Slide 31
■サンプルコードを書込む
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-1 サンプルコードをダウンロードする」でダウンロードして解凍したフォルダ
からArduino_Temperatureを開きます。
サンプルコードの書込みの手順は
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-2 STM32にサンプルコードを書込む」同様です。

## Slide 32
サンプルコードの書込み後、右上の虫メガネマークを押してSTM32からUSBを経由して送られてくるデータをモニタします。
ボーレートを115200bpsに設定

## Slide 33: (参考) 書き込んだサンプルプログラムの内容
void setup() {
：
// I2Cバス接続オブジェクトのインスタンス生成と初期化
dev_i2c = new TwoWire(I2C2_SDA, I2C2_SCL);
dev_i2c->begin();
// HTS221センサーオブジェクトのインスタンス生成と初期化
// (HTS221Sensorでは I2C を使用します)
HumTemp = new HTS221Sensor(dev_i2c);
HumTemp->Enable();
}
void loop() {
：
// 温度の取得
HumTemp->GetTemperature(&temperature);
// 湿度の取得
HumTemp->GetHumidity(&humidity);
：
}
Arduino 標準ライブラリはここを参照のこと
http://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/
https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries
STM32Duino_HTS221の使い方はここ
https://github.com/stm32duino/HTS221

## Slide 34: 3-2 気圧計センサをUSB経由でモニタ
気圧センサのライブラリをインストールし、その後STM32にサンプルコードを書き込み
センサからのデータをUSB経由でモニタします。
気圧計
センサ

## Slide 35: 3-2 気圧計センサをUSB経由でモニタ
■STMduino_LPS22HB のインストール
Discovery Kitの気圧計センサーはSTM32と同じ STMicroelectronics製の LPS22HB を使用しています。ライブラリマネージャで 「STM32duino_LPS22HB」をインストールします。
気圧計センサ： LPS22HB
ライブラリ ： STMduino_LPS22HB
① 「LPS22HB」で
ライブラリを検索
② 「STM32duino_LPS22HB」
をインストール
ライブラリのインストール手順は温度・湿度センサのライブラリのインストールと同様です。

## Slide 36
サンプルコードの書込みの手順は
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-2 STM32にサンプルコードを書込む」同様です。
■サンプルコードを書込む
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-1 サンプルコードをダウンロードする」でダウンロードして解凍したフォルダ
からArduino_Balometerを開きます。

## Slide 37
ボーレートを115200bpsに設定
サンプルコードの書込み後、右上の虫メガネマークを押してSTM32からUSBを経由して送られてくるデータをモニタします。

## Slide 38: (参考) 書き込んだサンプルプログラムの内容
void setup() {
：
// I2Cバス接続オブジェクトのインスタンス生成と初期化
dev_i2c = new TwoWire(I2C2_SDA, I2C2_SCL);
dev_i2c->begin();
// LPS22HBセンサーオブジェクトのインスタンス生成
// (LPS22HB Sensorでは I2C を使用します)
PressTemp = new LPS22HBSensor(dev_i2c);
PressTemp->Enable();
}
void loop() {
：
// 温度の取得
PressTemp->GetTemperature(&temperature);
// 気圧の取得
PressTemp->GetPressure(&pressure);
：
}
STM32Duino_STの使い方はここ
https://github.com/stm32duino/LPS22HB

## Slide 39: 3-3 ジェスチャセンサをUSB経由でモニタ
ジェスチャセンサ
ジェスチャセンサのライブラリをインストールし、その後STM32にサンプルコードを書き込み
センサからのデータをUSB経由でモニタします。

## Slide 40: 3-3 ジェスチャセンサをUSB経由でモニタ
■STMduino_VL53L0X のインストール
ToF(Time-Of-Flight)、 光の飛行時間(反射時間)を測定することで距離を測定します。
複数のジェスチャセンサを組み合わせると、手の動きを認識したりすることが可能となります。
ジェスチャセンサ : VL53L0X
ライブラリ : STMduino_VL53L0X
ライブラリのインストール手順は温度・湿度センサのライブラリのインストールと同様です。

## Slide 41: 3-3 ジェスチャセンサをUSB経由でモニタ
■ ArduinoSTL のインストール
Standard Template Library を使用できるようにします。Vector, List, Map, Queue などのコンテナを使用できるようになります。
今回のサンプルでは、配列データを簡単に扱える vector を使用しています。
ライブラリ ：ArduinoSTL
ライブラリのインストール手順は
「1-2 STM32にstm32duino/Arduino_Core_STM32をインストールする」の
「Step2 Arduino IDE のボードマネージャーでstm32duino/Arduino_Core_STM32をダウンロードします」同様です。

## Slide 42
サンプルコードの書込みの手順は
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-2 STM32にサンプルコードを書込む」同様です。
■サンプルコードを書込む
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-1 サンプルコードをダウンロードする」でダウンロードして解凍したフォルダ
からArduino_Gestureを開きます。

## Slide 43
ボーレートを115200bpsに設定
サンプルコードの書込み後、右上の虫メガネマークを押してSTM32からUSBを経由して送られてくるデータをモニタします。

## Slide 44: (参考) 書き込んだサンプルプログラムの情報
STM32や、センサー等にはデータシート、ユーザーマニュアルが公開されています。
また他に使用している方が使用方法を公開している場合も多数あります。
まずは、情報を入手してみましょう。
使い方サイト : https://github.com/stm32duino/VL53L0X
データシート : https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf
ユーザーマニュアル： en.DM00279088.pdf
keyword : VL53L0X, ToF(Time-Of-Flight) ranging sensor, SPAD(光飛行時間型距離画像センサー),ジェスチャーセンサー

## Slide 45: 3-4 ３軸地磁気センサをUSB経由でモニタ
３軸地磁気センサのライブラリをインストールし、その後STM32にサンプルコードを書き込み
センサからのデータをUSB経由でモニタします。
地磁気
センサー

## Slide 46: 3-4 ３軸地磁気センサをUSB経由でモニタ
■STMduino_LIS3MDL のインストール
３軸地磁気センサ : LIS3MDL
ライブラリ： STMduino_LIS3MDL
サンプル： 02.Sensors/Arduino_Magnetometer/Arduino_magnetometer.ino
使い方サイト : https://github.com/stm32duino/LIS3MDL
ライブラリのインストール手順は温度・湿度センサのライブラリのインストールと同様です。

## Slide 47
サンプルコードの書込みの手順は
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-2 STM32にサンプルコードを書込む」同様です。
■サンプルコードを書込む
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-1 サンプルコードをダウンロードする」でダウンロードして解凍したフォルダ
からArduino_Magnetometerを開きます。

## Slide 48
ボーレートを115200bpsに設定
サンプルコードの書込み後、右上の虫メガネマークを押してSTM32からUSBを経由して送られてくるデータをモニタします。

## Slide 49: 3-5 3DジャイロセンサをUSB経由でモニタ
３Dジャイロセンサのライブラリをインストールし、その後STM32にサンプルコードを書き込み
センサからのデータをUSB経由でモニタします。
３Dジャイロ
加速度センサー

## Slide 50: 3-5 3DジャイロセンサをUSB経由でモニタ
■STMduino_LSM6DSL のインストール
3Dジャイロ・加速度センサ : LSM6DSL
ライブラリ : STMduino_LSM6DSL
サンプル： 02.Sensors/Arduino_Gyroscope/Arduino_gyroscope.ino
使い方サイト : https://github.com/stm32duino/LSM6DSL
ライブラリのインストール手順は温度・湿度センサのライブラリのインストールと同様です。

## Slide 51
サンプルコードの書込みの手順は
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-2 STM32にサンプルコードを書込む」同様です。
■サンプルコードを書込む
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-1 サンプルコードをダウンロードする」でダウンロードして解凍したフォルダ
からArduino_Gyroscopeを開きます。

## Slide 52
ボーレートを115200bpsに設定
サンプルコードの書込み後、右上の虫メガネマークを押してSTM32からUSBを経由して送られてくるデータをモニタします。
STM32を動かすとジャイロの
出力結果が表示されます

## Slide 53: (参考) 書き込んだサンプルプログラムの情報
3Dジャイロ・加速度センサをモーションセンサとしても使用できます。
XL
ZL
YL
XH
ZH
YH
6軸オリエンテーション
X
Z
Y
ジャイロ/加速度軸

## Slide 54: 4 PCにNode.jsとNode-REDをインストールする
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
6
4
5
MQTT Dash
(Subscriber)
PC
(Local WiFi)
スマホ
STM32
USB
4-1Node.js のインストール
4-2 Node-REDのインストール
4-3 Node-RED側のMQTTインストール
PCにNode.jsとNode-REDをインストールし、Brokerの環境を作ります。

## Slide 55: 4-1 Node.jsをインストールする
Node.js® は、Chrome の V8 JavaScript エンジン で動作する JavaScript 環境です。
サーバーサイドのプログラムを JavaScript で構築することができます。また、開発環境で使用することにより、
ローカル環境にＷｅｂサーバーを構築することもできます。後述の Node-RED を動かすエンジン部分となります。
URL : https://nodejs.org/ja/

## Slide 56
Node.js のインストールを行います。

## Slide 57: 4-2 Node-REDのインストール
Node-RED は、Node.js 上で動作する、ハードウェアデバイスおよび、オンラインサービスを接続するためのツールです。
ここに記載された手順でインストールします。
URL : https://nodered.org/docs/platforms/windows

## Slide 58
Node.js のバージョン確認
Npm で Node.js に Node-REDをインストールします。Npm (node package manager)
は、node.js のパッケージを管理するソフトウェアです。
管理者権限で コマンドプロンプトを起動します。
起動したら、Node.jsのバージョンを確認してみましょう。
コマンド：node --version && npm --version
node --version && npm --version
右クリック
右クリック
node --version && npm --version

## Slide 59
npm install -g --unsafe-perm node-red
WARNはとりあえず気にしない。
該当のパッケージがメンテナンスされてないよ！というメッセージ
(2) Node-REDインストール
Node-RED を npm でインストールします。
コマンド： npm install -g --unsafe-perm node-red
npm install -g --unsafe-perm node-red

## Slide 60
(3) Node-RED IDEをインストール
コマンド: npm install --global --production windows-build-tools
npm install --global --production windows-build-tools
終了後画面閉じる
npm install --global --production windows-build-tools

## Slide 61
node-red
(4) Node-RED を起動
コマンドプロンプトを立ち上げ、”node-red” を起動します。
コマンド：node-red
画面閉じない
node-red

## Slide 62
(5) Node-RED IDEを起動
ブラウザを起動し、ＵＲＬに “localhost:1880” と打ってみよう！

## Slide 63: 4-3 Node-RED側のMQTTインストール
(1) メニューからパレットの管理を開く
(2) ノード “node-red-contrib-mqtt-broker” を追加
①選択
②選択
③ mqtt-broker の検索
④追加

## Slide 64
(3) mqtt , mosca のノードが追加されたことを確認します。
フィルタで ”m” を入力。”m”が含まれるノードのみが表示されます。
ドラッグするとノードを追加できる

## Slide 65: 5 STM32からのデータをNode-REDで見る
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
6
4
5
MQTT Dash
(Subscriber)
PC
(Local WiFi)
スマホ
STM32
USB
5-1 Node-REDにMQTTサーバーを立てる
5-2 STM32(Publisher)とNode-RED(Broker)を繋げる
5-3 Arduino IDE にWiFi ドライバーをインストール
5-4 Arduino IDE にMQTTクライアントをインストール
5-5 STM32にサンプルプログラムを書き込む
PCに Brokerを立ち上げSTM32からデータが届いていることを確認します。

## Slide 66: 5. STM32からのデータをNode-REDで見る
Brokerは仲介役（一時的にデータを集める）
PublisherはBrokerへひらすらデータを送る
BrokerはPublisherから届いたデータを加工して新しいデータを用意することもできる
Subscriber は一度Brokerへデータの送信を依頼すると その後Publisherからのデータが送られてくる
Node-RED
(Broker)
MQTT
(Local WiFi)
STM32
(Publisher)
IoT Hub
(Subscriber)
MQTT Dash
(Subscriber)
(Internet)
MQTTとは…IoTを意識した軽量なプロトコル
PC
Notes: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
今回使用するMqtt(エムキューティーティー) は、Mosquitto(モスキート)というオープンソースライブラリで実装されています。
MQTTはパブリッシュ(マイコン⇒MQTTサーバ)/サブスクライブ(MQTTサーバ⇒マイコン)型
のメッセージプロトコルで、ヘッダ部分がHTTPプロトコルと比べ軽量となっており、双方向通信が可能となっています。
QoSレベル(Quality of Service)
QoS0 ：メッセージを１回だけ送信。受け手が受信できなくても継続する。ゴルフの打ちっぱなしのイメージ
QoS1 : メッセージ送信に失敗したら再送する。受け手は多重で同じメッセージを受け取る場合あり。
QoS2 : メッセージを確実に1回だけ送信。受け手も１回受け取れる。クオリティが良い分、パフォーマンスが悪くなる。
詳細の仕様は以下を参照のこと

## Slide 67: 5-0 Node-RED 上にMQTTノードを配置
MQTTノードを作成する方法は以下の３通りです。
・手動で追加
手動でノードを追加します。
・クリップボードからのインポート
あらかじめ作成されたノードの構成をインポートします。
ホームページ等で検索するとこの形で配信されている場合が多いので、
こちらの方法もみておきましょう。
・ライブラリからのインポート
自分で作成したノードの構成をライブラリとして保存することができます。
この章ではクリップボードからのインポートの方法を説明します。

## Slide 68
ノード構成のページにアクセス
GitHubにNode-REDの構成を用意しました。
以下にアクセスしてください。
https://github.com/IoT-ALGYAN-Hiroshima/IoT_Handson_20181223/blob/master/Node-RED/MQTTHelloWorld/MQTTHelloWorld.txt

## Slide 69
(2) ノード構成をクリップボードにコピー
全体を選択して、テキストをコピーする

## Slide 70
(3) Node-REDのメニューを開く
全体を選択して、テキストをコピーする
メニューを開く

## Slide 71
(3)クリップボードからの読み込み
② クリップボード
を選択
① 読み込み

## Slide 72
(4)クリップボードからの読み込み
①この部分にノード構成をペーストする
② 読み込みボタン押下

## Slide 73
(4)クリップボードからの読み込み
追加したノード
が選択状態になるので、適当な箇所で、マウスクリック！

## Slide 74
(5) クリップボードからの読み込み完了
選択状態がはずれるので、ここでクリップボードからの読み込み完了
ここから先の設定は手動での設定を参照ください。

## Slide 75: 5-1 Node-REDにMQTTサーバーを立てる
①moscaを配置
②debugを配置
③つなげて
Moscaノードを配置
MQTTサーバー本体を配置します。
debugノードにつなげることで、接続時のログを記録することができます。
[{"id":"eb277e73.59a86","type":"debug","z":"c1a6a075.17c52","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":590,"y":220,"wires":[]},{"id":"578f60b1.a233c","type":"mosca in","z":"c1a6a075.17c52","mqtt_port":"1883","mqtt_ws_port":"8081","name":"MOSCA","username":"user","password":"__PWRD__","dburl":"","x":280,"y":220,"wires":[["eb277e73.59a86"]]}]

## Slide 76
① Moscaノードの設定を変更
MQTT port: 1883 (デフォルト)
MQTT WS port: 任意 (今回未使用)
Username:user
Password:pass
Name:MOSCA
② 完了
(2) Moscaノードの設定を変更
MQTTサーバーのポート番号、MQTTサーバーにアクセスできるユーザアカウント
を設定します。編集するには Mosca ノードをダブルダブルクリックします

## Slide 77
(3) 変更内容をデプロイ
Node-REDを起動したコマンドプロンプトを表示してからデプロイ (変更を更新して
本番環境に適用します)します。MQTTサーバーが立ち上がったかどうかを確認
してください。
① デプロイ
② mosca MQTTサーバー起動成功

## Slide 78: 5-2 STM32(Publisher)とNode-RED(Broker)を繋げる
mqtt 購読設定を３つ追加 (詳細は次ページ)
STM32が Publish してくるメッセージを Node-RED側で購読(入力)できるようにします。
① 入力 のmqtt を３つ追加

## Slide 79
(2) mqtt 購読設定 (1/3)
STM32がMQTTサーバーと接続直後のメッセージとなります。
トピック名がMQTT通信のメッセージ名となります。
STM32側もこのトピック名でメッセージを送ります。
② サーバ設定変更
鉛筆ボタンをクリック
① 設定変更
トピック : user/feeds/hello
QoS : 2
名前 : (なし)

## Slide 80
(4) MQTTサーバの設定 その１
STM32がMQTTサーバーと接続直後のメッセージとなります。
MQTTサーバの接続設定を行います
名前 : MQTT_BROKER
サーバ ：自PCのIPアドレスを指定
ポート ：1883
SSL/TLS接続を使用 ：チェックなし
クライアント ： (空白のまま)
キープアライブ時間 : 60
セッションの初期化 ：チェックON

## Slide 81
(5) MQTTサーバの設定 その２
STM32がMQTTサーバーと接続直後のメッセージとなります。
MQTTサーバに接続するユーザ設定を行います
ユーザ名 ： user
パスワード ： pass

## Slide 82
(6) mqtt 購読設定 (1/2)
STM32の温度・湿度センサの 温度 の値 (user/feeds/temp) を購読します。
① 設定変更
トピック : user/feeds/temp
QoS : 2
名前 : (なし)
② サーバ設定変更
先ほど入力した
MQTT_BROKER を選択
(サーバ設定は１回だけでOK)

## Slide 83
(7) mqtt 購読設定 (2/2)
STM32の温度・湿度センサの 湿度 の値 (user/feeds/hum) を購読します。
３つの購読設定をデバッグノードにつなげます。
② サーバ設定変更
先ほど入力した
MQTT_BROKER を選択
(サーバ設定は１回だけでOK)
① 設定変更
トピック : user/feeds/hum
QoS : 2
名前 : (なし)

## Slide 84
(8) 変更した設定をデプロイします
① デプロイ実行
② デプロイ完了メッセージが表示されます。

## Slide 85: 5-3 Arduino IDE にWiFi ドライバーをインストール
ライブラリマネージャで STM32duino_ISM43362-M3G-L44 をインストール
STM32 評価ボード用の WIFIドライバーの最新版をインストールします。
旧バージョンが入っている場合は最新版にアップデートしてください。
①バージョン 1.1を選択
②クリック

## Slide 86: 5-4 Arduino IDE にMQTTクライアントをインストール
ライブラリマネージャで PubSubClient をインストール
汎用のMQTTクライアントライブラリです。
①バージョン 2.7 (最新)を選択
②クリック
PubSubClient

## Slide 87: 5-5 STM32にサンプルプログラムを書き込む
■サンプルコードを開く
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-1 サンプルコードをダウンロードする」でダウンロードして解凍したフォルダ
から 03.MQTT/Arduino_MQTT_Temperatureを開きます。

## Slide 88
(3) Wifi と MQTTサーバの設定を変更
サンプルコード(Arduino_MQTT_Temperature.ino) の以下の赤字の部分を自分の
環境に合わせて変更します。
// WiFi 設定 (SSID)
char* ssid = “Camps-guest ";
// WiFi 設定 (パスワード)
const char* password = “9a7vnkoz4 ";
// MQTT サーバ (ＩＰアドレス)
#define AIO_SERVER “<Your MQQT Server IPアドレス>"
// MQTT サーバ (ポート番号)
#define AIO_SERVERPORT 1883
// MQTT サーバ (ユーザーＩＤ)
#define AIO_USERNAME "user"
// MQTT サーバ (パスワード)
#define AIO_KEY "pass"
次ページ参照

## Slide 89
(4) 自分のPCのIPアドレスを確かめる
コマンドプロンプトを起動し以下のコマンドを入力。IPv4アドレスがIPアドレスです。
コマンド：ipconfig

## Slide 90
(5) STM32へサンプルプログラムの書き込み
(6) USBを経由して送られてくるデータを確認
WiFiに接続しています。
接続完了時に、
“WiFi connected”
と出力された後にSSIDと現在のIPアドレスが出力されます。
MQTTサーバに接続しています。
接続完了時に、
“ connected”
と出力されます。
10秒に１回温度と湿度がPublishされることを確認します。

## Slide 91
(7) MQTTサーバの確認 (その１)
デバッグの表示を行います。
ツールバーの横中央あたりにマウスカーソルを合わせて、
図の状態でドラッグすると情報ウィンドウが表示されます。
メニュー の
「表示」-「デバッグメッセージ」でもOK

## Slide 92
(8) MQTTサーバの確認 (その２)
デバッグの表示を行います。
起動時のメッセージ
user/feeds/temp (温度) メッセージ
user/feeds/hum (湿度) メッセージ
デバッグタブを選択

## Slide 93: 6 アンドロイドスマホにMQTT Dashをインストールする
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
6
4
5
MQTT Dash
(Subscriber)
PC
(Local WiFi)
スマホ
STM32
USB
6-1 MQTT Dashのインストール
6-2 MQTT dash の設定
今回はAndroid スマホのアプリでNode-REDからのデータを確認します。
iPhoneの場合は別のアプリを試してください。
スマホ に Publisherとなるアプリをインストールし設定します。

## Slide 94: 6-1 MQTT Dashのインストール
Google Play にて 「mqtt dash」 を検索
「mqtt dash」 をインストール

## Slide 95: 6-2 MQTT dash の設定
MQTT サーバの設定を行います
① MQTT サーバの設定
Name (クライアント名) : 任意
Address : MQTTサーバのIPアドレス
Port : 1883
② 保存ボタン押下
IPアドレスは
5-5 STM32にサンプルプログラムを書き込む の (4) を参照

## Slide 96: 7 Node-REDに集めたデータをMQTT Dashで見る
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
6
4
5
MQTT Dash
(Subscriber)
PC
(Local WiFi)
スマホ
STM32
USB
7-1 STM32(Publisher) とMQTT dash(Subscriber)を繋げる
7-2 Node-RED(Broker) とMQTT dash(Subscriber)を繋げる
STM32 からスマホにデータが届いていることを確認します。

## Slide 97: 7-1 STM32(Publisher) とMQTT dash(Subscriber)を繋げる
５章で作成した Node-RED の構成をそのまま使用します。

## Slide 98: 7-2 Node-RED(Broker) とMQTT dash(Subscriber)を繋げる
Payload をテキストで表示する Subscriber を追加 (温度)

## Slide 99
(2) Subscriberの設定
① Subscriberの設定
Name : temp
Topic : user/feeds/temp
その他 : (デフォルト)
② 保存ボタン押下

## Slide 100
(3) Payload を Range/Progressで表示する Subscriber を追加 (湿度)

## Slide 101
(4) Subscriberの設定
① Subscriberの設定
Name : hum
Topic : user/feeds/hum
Min : 0.0
Max : 100.0
Precision : 1 (小数点桁数)
その他 : デフォルト
② 保存ボタン押下

## Slide 102
(5) ダッシュボード作成完了
作成した Subscriber がダッシュボードに表示されることを確認します。
STM32から PublishされたメッセージをMQTTサーバを通して Subscribeｒ で購読します。
温度表示
(テキスト)
湿度表示
(Range/Progress)

## Slide 103: 8 MQTT DashからSTM32のLEDを操作する
Node-RED
(Broker)
MQTT
MQTT
(Local WiFi)
(Publisher)
開発PC
1
2
3
7
8
6
4
5
MQTT Dash
(Subscriber)
PC
(Local WiFi)
スマホ
STM32
USB
8-1 Node-RED から STM32 のLEDを点灯させる
8-2 MQTT Dash から Node-RED に LED点灯
スマホ から STM32 のＬＥＤを操作します。

## Slide 104: 8-1 Node-RED から STM32 のLEDを点灯させる
■サンプルコードを開く
「2.STM32のLEDを点滅させる」の「2-1 サンプルコードをダウンロードする」でダウンロードして解凍したフォルダ
から 03.MQTT/Arduino_MQTT_LChikaを開きます。

## Slide 105
(参考) 5-5 の 「Arduino_MQTT_Temperature」 と 「Arduino_MQTT_LChika」 の違いを見てましょう
WinMerge が diff ツール として有名。時間があるときに試してみてください。
WiFi / MQTT の設定は 5-5 と同じように修正します。WinMergeは比較しながら編集
することもできます。
(3) STM32への書き込み

## Slide 106
(1) Node-RED で MQTT(出力)ノードを追加

## Slide 107
(2) Inject 設定 (1/2)
Node-RED上からメッセージを注入できます。
① 設定変更
ペイロードタイプ : 文字列(a-z)
ペイロード : ON
トピック : ON
繰り返し : なし
名前 : LED ON
② 完了

## Slide 108
(3) Inject 設定 (2/2)
Node-RED上からメッセージを注入できます。
① 設定変更
ペイロードタイプ : 文字列(a-z)
ペイロード : OFF
トピック : OFF
繰り返し : なし
名前 : LED OFF
② 完了

## Slide 109
(4) MQTT Publish 設定
注入したメッセージを publishします。
トピックは、MQTT Publish ノードのものとなります。
① 設定変更
サーバ : MQTT_BROKER
トピック : user/feeds/onoff
QoS : 2
保持 : しない
名前 ： なし
② 完了

## Slide 110
(5) Node-RED でＬチカ
User LED
クリックで
ＬＥＤを点灯する
クリックで
ＬＥＤを消灯する

## Slide 111
ＬＥＤを点灯
ＬＥＤを消灯
(6) USBを経由して送られてくるデータの確認
受信ループとPublishを同時に行っているので若干のもたつきがあります。

## Slide 112: 8-2 MQTT Dash から Node-RED に LED点灯
(1) Payload を Switch/Buttonで表示する Subscriber を追加

## Slide 113
(2) Switch/Button の設定
① Switch/Button設定変更
Name: ledonoff
Topic:user/feeds/onoff2
(onoffでないことに注意)
③ 保存
② ボタンを押したときの値の設定
On: ON
Off: OFF
(この値が Payloadになる)

## Slide 114
(3) Switch/Button 追加後
ledonoffボタン
チェックなし：ＬＥＤ消灯
チェックあり：ＬＥＤ点灯

## Slide 115
(4) Node-RED で MQTT(入力)ノードを追加

## Slide 116
(5) MQTT(入力)ノードの設定
MQTT Dash がPublishするメッセージを購読します。トピック名はMQTT Dash と
合わせて、”user/feeds/onoff2” とします。
② 完了
① 設定変更
サーバ：MQTT_BROKER
トピック : user/feeds/onoff2
(onoffではないことに注意)
QoS : 2
名前 : (なし)
”user/feeds/onoff”とした場合、同名のSubscriberのトピックがいるため、メッセージが無限ループしてしまうことに注意。

## Slide 117
(6) MQTT Dash でＬチカ
User LED
チェックでＬＥＤ点灯
チェックなしでＬＥＤ消灯

## Slide 118
おつかれさまでした！
ご清聴ありがとうございました。

## Slide 119: 備考

## Slide 120: STM32側処理シーケンス(loop, callback)
メイン処理
WiFi
MQTT_Client
loop()
connected()
接続していない場合、
接続するまでループ
connect({クライアント名文字列})
publish(“/pub/STM32”, “Coming Packets”)
subscribe(“/sub/STM32”, 0)
接続完了時
loop()
2秒に1回
publish(“/pub/STM32”, “hello world”)
mqttCallback(“/sub/STM32”, payload, length)

## Slide 121: Arduino IDEの設定覚え書き
C:\Users\{ユーザ名}\AppData\Local\Arduino15\staging\libraries 追加ライブラリが保存されている

## Slide 122: STM32 – 開発環境
Keil MDK-ARM (有料)
IAR EWARM (有料)
GCC-based IDEs including free SW4STM32 from AC6 + STM32CubeL4 （無料）
ARM mbed online (Webベース 無料)
Arduino Genuino (無料)
みんな大好き Arduino！
STM32 Discovery Kitは、
Arduino Uno互換で
機能もMAX
個人的にSW4+STM32Cube がおすすめ

## Slide 123: ＳＴＭ３２ - Arduino
STM32L475 は Arduino互換で動作することができます。
STM32duinoで公開されているものがあればそちらのライブラリを使用した方が無難です。
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/tree/master/libraries
Arduinoでも機能毎に使用するライブラリがいろいろと公開されているので、必要なライブラリをインポートします。
http://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/
機能やPIN配や機能数が純正Arduinoと異なるのでライブラリのピン指定に注意が必要です。

## Slide 124: STM32 Discovery Kit
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group0/b1/b8/7a/f2/f7/8d/4b/6b/DM00347848/files/DM00347848.pdf/jcr:content/translations/en.DM00347848.pdf
ページ | 内容 | 見るべきところ
6 | 機能一覧 | STM32の機能を確認しよう
9 | ハードウェア・ブロックダイアグラム | マイコン本体と周辺装置(センサー)等のインターフェースを確認しよう
10 – 11 | STM32のレイアウト図 | STM32を実際に見比べてみよう
29 | I2C アドレス一覧 | 各種センサーのＩ２Ｃアドレスを確認しよう。Ｉ２Ｃに関しては別途説明します。
30-31 | コネクタ・レイアウト | Arduino シールド互換の威力を確認！
37-40 | ピン配 | ピン番号と機能を確認
42-52 | スケマティック | マイコン本体、ボードの回路とインターフェースのピン配を確認
STM32 Discovery Kit のデータシートをみてみよう！
Notes: ＲＴＣ：リアルタイムクロック
ＶＣＰ：仮想ＣＯＭポート プログラム書き込み時に使用